## Slide 1: 第七届智能机器人大赛 培训视频
第三节 Arduino编程入门 串口使用

## Slide 2: 初识串口
串口通信(Serial Communication)， 是指外设和计算机 间，通过数据信号线 、地线、控制线等，按位进行 传输数据的一种通讯方式。
串口按位（bit）发送和接收字节，速度较慢，但是传输 距离距离较远，传输成本低。
串口通讯的最重要的参数是波特率，数据位，停止位， 和奇偶校验。

## Slide 3: 串口通讯参数
波特率： 是衡量串口传输速度的参数。指的是一秒内传 输的数据位（bit）个 数,假设我们的波特率为 9600 每秒最多可以传输9600个bit 或者传输 1200个Byte(1 byte =8* bit);
起始位与停止位：表示数据传输的开始和结束。
校验位： 串口在传输数据的过程中可能会出现错误，需 要设置校验位来判断数据是否有效。

## Slide 4: Arduino 中使用串口通讯
Arduino 中与串口有关的硬件资源：
  在arduino中有两个引脚作为数据的输入输出引脚：D0(RX),D1(TX) 。RX 用于数据的接收，TX用于数据的发送。
  两个串口设备相互通讯时的接线
RX
TX
TX
RX
GND

## Slide 5: Arduino 中使用串口通讯
  Arduino 将串口有关的操作都封装成Serial类，我们使用的时候只需要配置一波特率这个参数。
    void setup() {
    Serial.begin(9600);
    //设置波特率并开始串口通讯， 只需要设置一次，所以放在setup()函数里
    }
    void loop() {
    Serial.println(“this is message form arduino”);
    //通过串口向计算机发送了一个字符串
    delay(1000);
    //延时1s
    }

## Slide 6: 串口通讯中常用的函数
    Serial.begin(); //设置波特率并打开串口开始；
    Serial.print() ; //发送数据 会将参数转化成字符
    Serial.println(); //与Serial.print() 功能一样，但是输出后会换行；
      Serial.print(78) gives “78”
      Serial.print(‘N’) gives “N”
      Serial.print(“Hello world.”) gives “Hello world.”
      Serial.print(78, BIN) gives "1001110"
      Serial.print(78, HEX) gives "4E”
    Serial.read() ; // 接收数据 返回读到的第一个byte数据；
    Serial.readString() // 返回从串口中读取的字符串；

## Slide 7: 串口通讯中常用的函数
    Serial.begin(); //设置波特率并打开串口开始；
    Serial.print() ; //发送数据 会将参数转化成字符
    Serial.println(); //与Serial.print() 功能一样，但是输出后会换行；
      Serial.print(78) gives “78”
      Serial.print(‘N’) gives “N”
      Serial.print(“Hello world.”) gives “Hello world.”
      Serial.print(78, BIN) gives "1001110"
      Serial.print(78, HEX) gives "4E”
    Serial.read() ; // 接收数据 返回读到的第一个byte数据；
    Serial.readString() // 返回从串口中读取的字符串；

## Slide 8: 串口的应用
调试程序
Serial.print() 可以理解为 printf()。
因为程序是运行在单片机中，不能像电脑上可以利用printf()函数直接将数据打印在控制台中，所以我们需要将打印的数据发送给pc让它显示出来。串口在这里就起到了电话线的作用。
接送数据和指令
Serial.read() Serial.readString()
  可以理解为scanf(）函数。
将pc 上输入的数据和指令传输到Arduino 上。

## Slide 9: END